## Slide 1: DIY Robot sử dụng FreeRTOS Xe Robot điều khiển
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG
THÀNH VIÊN:
PHẠM THANH PHONG-22050001
NGUYỄN VĂN KHÁNH-22050079

## Slide 2: Mục lục
Cơ sở lý thuyết
02
Thiết kế hệ thống
03
Thiết kế phần cứng
04
Giao diện điều khiển
05
Triển khai
06
Mục tiêu dự án
01

## Slide 3: 1. Mục tiêu dự án
Mục tiêu chính:
Xây dựng robot 2 bánh điều khiển từ xa qua WiFi, chạy trên FreeRTOS.
Mục tiêu cụ thể:
Quản lý đa tác vụ với FreeRTOS (motor, WiFi, LED).
Giao diện điều khiển web .
Hệ thống tăng giảm tốc độ của xe.

## Slide 4: 2. Cơ sở lý thuyết
FreeRTOS:
Hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở.
Đa nhiệm chủ động, quản lý tài nguyên hiệu quả.
ESP32
Vi xử lý dual-core 240MHz, WiFi + Bluetooth tích hợp.
Hỗ trợ PWM, ADC, phù hợp IoT & Robotics.
Driver L298N
Mạch cầu H, điều khiển 2 động cơ DC độc lập.
Điều khiển tốc độ bằng PWM.
Giao tiếp Wifi
ESP32 chạy ở chế độ Access Point.
Cho phép điều khiển qua web thời gian thực.

## Slide 5: 3. Thiết kế hệ thống
Kiến trúc tổng thể: ESP32 xử lý trung tâm, FreeRTOS đa tác vụ.
Luồng dữ liệu: Người dùng → Web interface → ESP32 → L298N → Motor.
Phân chia chức năng:
Module giao tiếp (WiFi + Web).
Module điều khiển động cơ.
Module giám sát (LED, trạng thái).

## Slide 6: 4. Thiết kế phần cứng
Sơ đồ kết nối: ESP32 ↔ L298N ↔ Động cơ DC.
Danh sách linh kiện chính:
ESP32 DevKit V1
L298N motor driver
2 động cơ DC + bánh xe
2 pin Li-ion 7.4V + công cụ giảm điện áp
Khung xe, dây nối, breadboard
Tính toán nguồn:
Tổng công suất ~14W (peak).
Pin 2200mAh, hoạt động 1-2 giờ.

## Slide 7: 5. Giao diện điều khiển
Thiết kế web: HTML một trang, tương thích (PC và Di động).
Bố trí điều khiển:
Nút tiến, lùi, xoay trái/phải.
Thanh trượt điều chỉnh tốc độ.
Chế độ dừng và khóa khẩn cấp.
Thiết bị đáp ứng: Tương thích điện thoại, máy tính.

## Slide 8: 6. Triển khai
Phần cứng: Robot được lắp ráp hoàn chỉnh, ESP32 + L298N + 2 motor DC.
Phần mềm: FreeRTOS chạy ổn định, web server xử lý thời gian thực.
Kết quả:
Độ trễ điều khiển: 45–65ms.
Dừng khẩn cấp: <15ms.
Thời lượng pin: 1–2 giờ.
Hệ thống hoạt động ổn định, các tính năng an toàn hoạt động chính xác.

## Slide 9: THANK YOU FOR LISTENING